www.psm-hydraulics.ru

41 4471

код продукции

Утверждена

62900А ЭТ - ЛУ

Дроссель с обратным гидроклапаном 62900А

ЭТИКЕТКА  62900А ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, согласно ТУ4144-014-00239882-2007 и признано годным для эксплуатации

Сведения о настройке изделия

МП                                   ОТК         _________________________              _________________________

личная подпись                         расшифровка подписи

3 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ОАО "Пневмостроймашина»

РОССИЯ : г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-ый км, д.8 «Е»,

Тел./факс: (343) 229-92-98     E-mail: psm@psm-hydraulics.ru

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Дроссель с обратным гидроклапаном в сборе, шт. . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| Этикетка 62900А ЭТ (с Приложением А), экз. . . . . . . . . . . . . . . | 1 |

5 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

5.1 Дроссель с обратным  гидроклапаном (см. рисунок 1) предназначен для ограничения потока рабочей жидкости в одном направлении и свободного пропускания потока в обратном направлении. При направлении потока от «А» к «В» рабочая жидкость проходит через дроссель, а при направлении от «В» к «А» – через обратный гидроклапан. Ограничение потока осуществляется изменением рабочего сечения окон дросселя при вращении поворотного корпуса.

5.2 Графики зависимости перепада давления от расхода приведены на рисунке 2.

5.3 Основные технические характеристики приведены в таблице1.

5.4 Дроссель может устанавливаться в гидросистему в любом положении.

5.5 При монтаже дросселя применять кольца 046-050-25-2-2 ГОСТ 18829-73 и штуцеры с присоединительными размерами по ГОСТ 9833-73.

5.6 На дроссель с обратным  гидроклапаном  выдан сертификат соответствия                 №С-RU.МР03.В.00028, органом по сертификации ННО «Ассоциацией по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ». Срок действия сертификата с 18.02.2011 по 17.02.2016.

5.7  Применяемые марки рабочей жидкости:

Рекомендуемые марки рабочей жидкости (масла) указаны на сайте предприятия-изготовителя www.psm-hydraulics.ru.

- при отрицательных температурах воздуха – ВМГЗ ТУ 38.101479-00 (МГ-15-В(с) ГОСТ 17479.3-85), МГЕ-10А ТУ 38-401-58-337-2003, АУП ТУ 38.1011258-89 (МГ-22-Б  ГОСТ 17479.3-85);

-  при положительных температурах воздуха - МГЕ-46-В ТУ 38.001347-00, (МГ-46-В ГОСТ 17479.3-85), И-30А ГОСТ 20799-88 (И-Г-А-46 ГОСТ 17479.4-87).

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании дросселя выполнять требования безопасности  ГОСТ Р 52543-2006 и требования, изложенные в технической документации изделия, в состав гидропривода которого входит дроссель.

6.2  Не рекомендуется изменять рабочее сечение окон дросселя под давлением.

7 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

7.1 При эксплуатации, в случае разборки дросселя с обратным гидроклапаном,   перед последующей сборкой детали промыть органическими растворителями или дизельным топливом и смазать рабочей жидкостью.

7.2 Дроссель с обратным  гидроклапаном хранить в условиях хранения I(Л) по ГОСТ 15150-69 законсервированным  (вариант защиты ВЗ-1) и упакованным (вариант упаковки ВУ-1) по ГОСТ 9.014-78. Срок консервации 3 года.

7.3 Переконсервацию наружных неокрашенных  присоединительных поверхностей производить консервационными смазками по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78.

7.4 Транспортировать  дроссель, упакованный в тару, допускается любым видом транспорта.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Дроссель с обратным  гидроклапаном утилизируется как изделие, содержащее черные металлы. Перед утилизацией удалить грязь и масло с наружных и внутренних поверхностей

9 РЕСУРС

9.1 Полный 90% ресурс - 1х106  циклов.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантии изготовителя указаны в обязательном приложении А.

Таблица 1- Технические характеристики

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход, мм | 32 |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2): - номинальное - максимальное - минимальное | 32 (320) 40 (400) 0,4 (4) |
| Давление открывания обратного клапана, МПа (кгс/см2), не более | 0,05 (0,5) |
| Расход рабочей жидкости, л/мин: - номинальный - максимальный - минимальный | 250 320 9 |
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки) при закрытом дросселе и при номинальном давлении, л/мин, не более | 8,5 |
| Номинальный перепад давления на обратном клапане при закрытом дросселе, МПа (кгс/см2), не более | 0,15 (1,5) |
| Сопротивление дросселя при полном его открытии и номинальном расходе, МПа (кгс/см2), не более | 0,35 (3,5) |
| Масса, кг | 3,8 |
| Характеристики рабочей жидкости: кинематическая вязкость при тонкости фильтрации 25 мкм, мм2/с (сСт): - оптимальная - максимальная пусковая - минимальная кратковременная | 20 - 35 1500 10 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 | 12 |
| Температура рабочей жидкости при эксплуатации, ºС | от +75 до минус 40 |

Рисунок 1 – Дроссель с обратным гидроклапаном

Рисунок 2 – График зависимости перепада давления от расхода

Приложение А  (обязательное)

Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 4144-014-00239882-2007, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается при заключении договора на поставку изделия, но должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при наработке, не превышающей 1500 часов  в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения изделия  - 18 месяцев со дня изготовления.

3. По вопросам гарантийного ремонта обращаться: «ОАО Пневмостроймашина», ОТК тел. (343) 229-92-05.

4. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефекта потребитель должен направить в адрес изготовителя рекламационный акт произвольной формы, в котором указать:

- обозначение, наименование и заводской номер изделия;

- обозначение и наименование машины, на которой установлено изделие;

- предположительную причину отказа (обстоятельства, при которых обнаружен дефект);

Примечания

1 Гарантии не распространяются на изделия, эксплуатируемые с нарушением требований эксплуатационной документации.

2 На гарантийный ремонт изделие принимается только при наличии этикетки 62900А ЭТ. Содействие при отправке изделия в ремонт окажут предприятия товаропроводящей сети, адреса которых указаны на сайте предприятия-изготовителя www.psm-hydraulics.ru.

3 Гарантийный  талон заполняется представителем сервисного центра. После проведения гарантийного ремонта, изделие возвращается Владельцу вместе с этикеткой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

| Номер гарантийного ремонта | Дата поступления в ремонт | Дата выполнения ремонта | Номер акта | Название и печать сервисного центра | Ф.И.О. ответственного за ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |